# ÚZEMNÍ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A IMISÍ ŠKODLIVÝCH LÁTEK DO OVZDUŠÍ PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ ZLÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

Zlín, červen 2006

OBSAH:

ÚZEMNÍ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A IMISÍ ŠKODLIVÝCH LÁTEK DO OVZDUŠÍ PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ ZLÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ	1

1. ÚVOD	3

1.1 Důvod pro zpracování programU	3

1.2 Základní cíle Programu	3

2. EMISNÍ ČÁST	3

2.1 Vývoj emisí na území města Zlína	3

2.2 Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů	5

2.3 Analýza původců znečištění ovzduší	6

2.4 Individuální topeniště	7

2.5 Liniové zdroje	7

3. IMISNÍ ČÁST	10

3.1 Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat z roku 2003	10

3.2 Makroskopické vyhodnocení kvality ovzduší ve městě Zlín	11

4. Specifický program doprava	15

4.1 Zhodnocení plánovaných dopravních staveb	15

4.2 Návrh opatření v dopravě	16

5. Souhrnný akční program (SAP)	20

5.1 Potřeby města	20

5.2 Cílové skupiny a cílové lokality	20

5.3 Model Vliv - Stav - Odezva	21

5.4 kategorizace opatření	21

5.5 Souhrn opatření SAP	23

5.6 Opatření a jejich shoda s cíli relevantních operačních programů 	23

5.7 Závěry	24

5.8 Doporučení	24

# ÚVOD

## Důvod pro zpracování programU

Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší pro správní území Zlín – Zlínský kraj je zpracováván v souladu se zákonem č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  a o změně některých dalších zákonů.

Program je zpracováván v souladu s metodickým pokynem, který je přílohou tohoto zákona.

Z programu snižování emisí se vychází při výkonu veřejné správy na místní úrovni, zejména při územním plánování, stavebním řízení a dalších činnostech v souladu s § 6, odst.7. zákona č.86/2002 Sb.

Místní program snižování  emisí musí být dle § 6. odst.5 v souladu s Krajským programem snižování emisí.

Jak stanovuje zákon č. 86/2002 Sb., pro  oblasti se zhoršenou  kvalitou ovzduší jsou  krajský úřad  a  obecní  úřad  povinny  do  dvou  let  od vymezení oblasti ministerstvem  podle odstavce  4 vypracovat  případně aktualizovat programy  ke  zlepšení  kvality  ovzduší  pro  znečišťující látky, u kterých  jsou  překračovány  imisní  limity  a  meze  tolerance, a  to za účelem plnění  limitních hodnot ve lhůtách  uvedených v prováděcím právním předpisu. Rozsah  a způsob vypracování krajského  a  místního  programu  ke  zlepšení  kvality ovzduší je uveden v příloze č. 3 k uvedenému zákonu.

## Základní cíle Programu

- přispět k dosažení doporučených národních a krajských hodnot emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky (VOC) a amoniak v horizontu roku 2010 a s výhledem do roku 2020 zejména v souvislosti s plněním Národního programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů.

- snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách

- udržení emisí těch znečišťujících látek, u nichž nebylo zjištěno překračování imisních limitů, na dostatečně nízké úrovni tak, aby bylo minimalizováno riziko překračování v budoucnosti.

- omezení emisí prekurzorů ozónu tak, aby bylo podpořeno dosažení cílových imisních limitů a dlouhodobých imisních cílů

# EMISNÍ ČÁST

## Vývoj emisí na území města Zlína

Údaje, prezentované v části hodnotící vývoj emisí na území města Zlína, jsou čerpány z výše popsaných oficiálních emisních bilancí ČHMÚ, v roce 2003 doplněných podklady z ÚEK. Pro hodnocení byly použity údaje za období let 1990 - 2003. Podrobné údaje o emisích jednotlivých bodových zdrojů znečišťování ovzduší, vycházející ze sestav REZZO 1 a REZZO 2, jsou z údajů za rok 2003.

Vypočtené (resp. převzaté) emise jsou u bodově sledovaných zdrojů součástí podrobných databází. U plošně sledovaných zdrojů (domácí lokální topeniště, REZZO 3 spalující zemní plyn) byly emise kumulovány za území jednotlivých obcí (ZSJ) v zájmovém území.

V grafu jsou grafickou formou zpracované výstupy hodnocení vývoje emisí hlavních znečišťujících látek a dalších polutantů na území statutárního města Zlína.

  - Vývoj emisí znečišťujících látek do ovzduší ze stacionárních zdrojů na území města Zlína

Zdroj dat: ČHMÚ

  - Bilance základních znečišťujících látek podle kategorie zdroje v roce 2003

Zdroj dat: Územní energetická koncepce města Zlína, ČHMÚ

Vedle vykazovaných hlavních znečišťujících látek lze z emisní bilance a databází REZZO1 a REZZO2 vyhodnotit také emise dalších škodlivin. Z hlediska stávající legislativy (nařízení vlády 350/2002 Sb., příloha č. 1) jsou důležitými emise amoniaku, benzenu, těžkých kovů (olovo, kadmium, arsen, nikl a rtuť)  a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs – vyjádřené jako benzo(a)pyren ).

Většinu těchto škodlivin lze zařadit mezi tzv. nestandardně zjišťované emise (viz výše uvedená část s popisem emisní inventarizace POPs). Jejich vykazování je od r. 1998 v REZZO plně zavedeno, v souhrnné provozní evidenci se však vyskytují spíše ojediněle (s výjimkou amoniaku).

  - Emise ostatních škodlivin dle městských částí města Zlína, r. 2003

## Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů

Samostatným právním předpisem (Nařízení vlády ČR č. 351/2002 Sb.) k zákonu o ochraně ovzduší je stanoven krajský rozpis národních emisních stropů u látek SO2, NOx, VOC, NH3. Porovnání stávajících emisí produkovaných na území Zlína a Zlínského kraje s doporučenými emisními stropy pro tyto látky pro rok 2010 je významným kritériem pro stanovení cílů ve snížení emisí vybraných škodlivin.

Na základě uvedených emisních bilancí bylo provedeno porovnání hodnot doporučených krajských emisních stropů, stanovených v NV 352/2002 Sb. a jeho novelou č. 417/2003 Sb. Z hodnocení vývoje v emisích a ze současné produkce emisí vyplývá, že pro naplnění emisního stropu kraj musí věnovat pozornost snižování emisí oxidů dusíku a oxidu siřičitého, který sice emisní strop nepřekračuje, ale v současné době je pouze těsně pod ním.

Porovnání celkového množství emisí Zlína a Zlínského kraje v letech 2001 a 2003 uvádí následující tabulka a grafy.

  - Porovnání emisí škodlivin r. 2001 s doporučenými hodnotami emisních stropů v r. 2010 pro Zlínský kraj (dle NV417/2003), podíl města Zlína r.2003

  - Porovnání emisí škodlivin r. 2001 s doporučenými hodnotami emisních stropů v r. 2010 pro Zlínský kraj (dle NV417/2003), podíl města Zlína r.2003

## Analýza původců znečištění ovzduší

Struktura tvorby základních  polutantů je tvořena následujícími původci znečištění.

Oxid siřičitý – dominantním producentem SO2 jsou zdroje skupiny REZZO 1, které produkují 775,1 t SO2/rok a tvoří tak plných 82,7 % celkové produkce SO2 ve městě. Druhým největším přispěvatelem jsou individuální topeniště, která produkují 15,5 %.

Tuhé znečišťující látky - největším zdrojem ve městě Zlíně je doprava, která se podílí na znečišťování města 181 t / rok a tvoří 44,6% celé produkce tuhých látek. Druhým největším emitentem TZL jsou individuální topeniště s 36,9%. Zdroje REZZO 1 přispívají do emisní situace 66,3 t/rok tj. 25,9%. Zdroje skupiny REZZO 2 a 3 emitují za rok 8,9 t pevných částic tj. 3,5% celkové produkce.

Oxidy dusíku - jsou  nejvíce produkovány  dopravou, která příspěvkem 1460 t/rok tvoří 78,9% podílu veškeré produkce. Druhým největším znečišťovatelem jsou zdroje REZZO 1, které 295,6 t/rok  a mají podíl 16,0% .

Oxid uhelnatý - hlavním zdrojem oxidu uhelnatého je doprava, která produkuje 1147,9 t/rok a tvoří 66,6% celkové produkce města Zlína. Druhým největším zdrojem jsou individuální topeniště s 371,65 t/rok, což je 21,6%. Třetí místo zaujímá REZZO 1 s 192,4 t/rok tj. 11,2%.

Těkavé organické látky – podstatným zdrojem VOC je doprava, která přispívá 335,3 t/rok, tj 54,3%. Zhruba 29% přispívá ke znečištění ovzduší tekavými organickými látkami REZZO 1 – 178,7 t/rok. Individuální topeniště přispívají 12,4 % (76,44 t/rok), REZZO 2 a REZZO 3 se na celkovém znečištění podílí 4,4 %.

## Individuální topeniště

  - Emise vykazovaných základních škodlivin z individuálních topenišť města Zlína, r. 2003 (t/rok)

Zdroj dat: Územní energetická koncepce města Zlína

## Liniové zdroje

Po zpracování analytické části projektu, emisních charakteristik a vyhodnocení modelování je patrné, že dominantním zdrojem znečišťování ovzduší na území města zůstává doprava s podílem 73,6% prašných částic frakce PM 10, podíl na tvorbě oxidů dusíku (NO2) 82% a na produkci těkavých organických látek (VOCs) se podílí 58%.

Některé výpočty a statistická vyhodnocení výsledků prokázala, že znečištění dopravy lemuje liniové zdroje a nepůsobí plošně. Nejvíce postiženy dopravou jsou městské části  MČ Zlín,   Želechovice,  Malenovice a Kudlov kde vzniká více jak 60% problémových škodlivin.

Členitost terénu dává podklady ke vzniku lokálních inverzních situací, jejichž dopad je pak znát na hodnotách imisních koncentrací oblasti. Horizontální rozdíl terénu se pohybuje cca 200 m. Od západu směrem k východu  městem prochází nejvýznamnější liniový zdroj – silnice I.třídy E 49 Otrokovice – Zlín – Vizovice – Vsetín, která leží v blízkosti říčky Dřevnice na dně údolí. Liniový zdroj prochází městskými částmi Malenovice, jižním sektorem oblastí Louky nad Dřevnicí a Prštné, dále přes centrum města (městská část Zlín) na východ jižní částí Příluk u Zlína a na hranicích oblastí Lužkovice, Želechovice nad Dřevnicí, Klečůvka u Zlína. V centrální části města Zlína pak dochází k členění jednotlivých liniových zdrojů severně na silnici E 490 Fryšták-Holešov přes městské části střed města, Kostelec u Zlína, jižně na E 490 Luhačovice-Uherský Brod městskou částí střed města, Kudlov. Jižním směrem pak na silnice E 497 Uherské Hradiště.

Z hlediska prašného aerosolu bylo nejvyšších koncentrací dosaženo v oblasti nám. Práce a křižovatky tř. Tomáše Bati – Štefánikova. V případě oxidů dusíku je zřetelné, že nejvyšší koncentrace korelují s významnými liniovými zdroji.

  - Koncentrace oxidů dusíku podél liniových zdrojů

  - Ukázka ukotvení zdrojů REZZO 1 – 3 pro TZL ve městě Zlíně (g/m3)

# IMISNÍ ČÁST

  - Rozmístění stanic čistoty ovzduší ve městě  Zlíně:

stanice čistoty ovzduší	OHS Zlín

Ekovia Praha

AIM ČHMÚ

## Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat z roku 2003

Pojem oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (dále jen "OZKO") vymezuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (dále jen "zákon") v § 7 odst. 1. Závazné vymezení OZKO podle § 7 odst. 4 zákona je stanoveno v tabulce I – IV na územním principu podle jednotlivých územních celků.

Tabulka II uvádí obce nacházející se v OZKO, ve kterých byly zjištěny nejvyšší koncentrace znečišťujících látek, tedy koncentrace přesahující stanovený imisní limit a mez tolerance. Kraje a obce, které jsou uvedeny v tabulce II postupují podle § 7 odst. 6 zákona a vypracovávají program ke zlepšení kvality ovzduší.

Obce a kraje uvedené v tabulce I, III nebo IV vezmou v úvahu, že na jejich území dochází k překračování imisních limitů a v rámci další aktualizace krajských programů budou iniciovat změny, které by do těchto programů zahrnuly opatření vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší. Dále zohlední překročení imisních limitů při povolování umístění dalších zdrojů znečištění ovzduší na území dotyčných územních celků.

  - Tabulka I – Překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí v rámci obcí ČR, (v % plochy územního celku v roce 2003)

| Vymezení a název OZKO | Okres | Obec | NUTS | SO2 4.max 24h průměr >125 µg/m3. >3x/rok | NO2 roční průměr >40 µg/m3 | PM10 roční průměr >40 µg/m3 | PM10 36.max 24h průměr >50 µg/m3 .35x/rok | CO max. denní 8h klouz. průměr >10 000 µg/m3 | Benzen >5 µg/m3 | BaP >0,001 µg/m3 | Cd >0,005 µg/m3 | As >0,005 µg/m3 | Souhrn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZKO na území Zlínského kraje | Zlín | Zlín | CZ0724585068 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  | 6,5 |

  - Tabulka IV – Překročení limitní hodnoty a cílového imisního limitu pro ochranu ekosystémů a vegetace v rámci krajů a okresů ČR, (v % plochy územního celku v roce 2003)

| Vymezení a název OZKO | Okres | Obec | NUTS | SO2 4.max 24h průměr >125 µg/m3. >3x/rok | NOx roční průměr >40 µg/m3 | AOT40 >18000 µg*m-3*h | SOUHRN | Podíl CHUEV | SO2 zimní průmer >20 µg/m3 | NOx roční průměr >30 µg/m3 | AOT40 >18000 µg*m-3*h (procenta z celkové plochy CHUEV) |  | Souhrn CHUEV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZKO na území Zlínského kraje | Zlín | Zlín | CZ0724585068 |  | 1,9 | 88,5 | 88,5 | 27,9 |  |  | 100 |  | 100 |

## Makroskopické vyhodnocení kvality ovzduší ve městě Zlín

Makroskopické vyhodnocení tvoří matici výsledků, které byly dostupné pro zpracování. Na území města Zlína jsou  při vyhodnocení dosavadních měření plošně překračovány imisní limity u  niklu, a oxidy dusíků jsou překračovány pouze v okolí liniových zdrojů. Zvýšené koncentrace  PM 10 pokrývají  území celého města Zlína.

Podle údajů z Věstníku MŽP, který je stanoven jako referenční dokument pro vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, jsou na území Statutárního města  Zlína překračovány limitní koncentrace prašného aerosolu PM10 a oxidu dusičitého NO2.

  - Makroskopické vyhodnocení imisního zatížení města Zlína. Výsledky jsou uvedeny jako roční průměry v µg.m-3

| Škodlivina | Lokalita | Naměřeno | Limit | Vyhodnocení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Lazy | 3 | 50 | - |
|  | H.Nábřeží | 4 | 50 | - |
|  | A.Staška | 4 | 50 | - |
|  | Centroprojekt | 25 | 50 | - |
|  | Malenovice | 16 | 50 | - |
|  | Jižní Svahy | 13 | 50 | - |
| NOx | Lazy | 10 | 40 | - |
|  | H.Nábřeží | 24 | 40 | - |
|  | A.Staška | 40 | 40 | - |
|  | Centroprojekt | 83 | 40 | Překročeno |
|  | Malenovice | 96 | 40 | Překročeno |
|  | Svit | 85 | 40 | Překročeno |
| PM 10 | Lazy | 33 | 40 |  |
|  | H.Nábřeží | 38 | 40 |  |
|  | A.Staška | 38 | 40 |  |
| Pb | Lazy | 0,019 | 0,5 | - |
|  | H.Nábřeží | 0,025 | 0,5 | - |
|  | A.Staška | 0,025 | 0,5 | - |
| Cd | Lazy | 0,001 | 0,005 | - |
|  | H.Nábřeží | 0,001 | 0,005 | - |
|  | A.Staška | 0,001 | 0,005 | - |
| As | Lazy | 0,002 | 0,006 | - |
|  | H.Nábřeží | 0,003 | 0,006 | - |
|  | A.Staška | 0,003 | 0,006 | - |
| Ni | Lazy | 0,028 | 0,02 | Překročeno |
|  | H.Nábřeží | 0,055 | 0,02 | Překročeno |
|  | A.Staška | 0,055 | 0,02 | Překročeno |

  - Průměrné měsíční koncentrace jednotlivých škodlivin µg.m-3, lokalita Zlín, rok 2004

Oxid dusičitý - Dle nové legislativy je již sledována hladina koncentrací oxidu dusičitého, na rozdíl od minulého období, kdy byly sledovány oxidy dusíku jako celek. Největším přispěvatelem  k imisní zátěži touto škodlivinou jsou automobilová doprava a malé spalovací zdroje. Oxidy dusíku přestaly být z hlediska krátkodobých koncentrací problémem přechodem z hodnocení NOx na NO2.

Ovšem z hlediska průměrných ročních koncentrací tomu tak není. Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace pro škodlivinu NO2 se pohybují na úrovni do 15 µg/m3 v městě Zlíně. Z výsledků měření automatického imisního monitoringu ale vyplývá, že průměrné roční koncentrace bývají vyšší než koncentrace vypočtené imisním modelem. Přesto lze konstatovat, že imisní limit pro průměrné roční koncentrace NO2 na území města Zlína překračován není.

Z hlediska imisního zatížení je ve městě Zlíně největší problém s oxidy dusíku, které překračují roční limitní hodnoty. Dalším důležitým znečišťovatelem je prašný aerosol PM 10, který se v případě ročních koncentrací drží těsně pod limitní hranicí pro tento polutant, avšak v případě denních koncentrací dochází často k překročení denní limitní koncentrace, jak ukazuje následující obrázek.

# Specifický program doprava

## Zhodnocení plánovaných dopravních staveb

Zhodnoceny byly následující stavby:

- Pravobřežní komunikace  sinice R69 Otrokovice – Zlín – Zádveřice

- Obchvat Zálešná

- Prštenská příčka

### Pravobřežní komunikace

Trasa R69 ve své základní funkci bude novou komunikační páteří urbanizační zóny Zlínské aglomerace, která je charakteristická svým pásovým uspořádáním západovýchodním směru daném omezenými možnostmi zástavby v údolí řeky Dřevnice. Tato komunikace je uvažována ve dvou variantách a to ve variantě rychlostní komunikace (R) a silnici I.třídy (I.). Pro další posuzování byla vybrána varianta R neboť pro variantu I. nebyla zpracována projektová dokumentace. Z hlediska dopravy bude tato varianta znamenat přesunutí vyššího počtu automobilů ze stávajících zatížených komunikací, neboť je uvažována vyšší rychlost, která zkrátí cestovní časy jednotlivých cest automobilem a tím zvýší atraktivitu nové trasy.

### Obchvat Zálešná

Obchvat je navržen tak, že protne severovýchodní část sídelní zóny Zálešná. V případě realizace Pravobřežní komunikace se vytvoří odpovídající propojení se stávající silnicí II/490 Fryšták a proto je stavba obchvatu Zálešná nadbytečná. Pravobřežní komunikace se jeví jako lepší řešení z hlediska ochrany ovzduší a zdravotních rizik oproti obchvatu Zálešná, neboť se povede v dostatečné vzdálenosti od obydlených oblastí. Naproti tomu obchvat Zálešná ve své navržené trase protne severovýchodní část obytné zóny a tím může zhoršit kvalitu ovzduší a zvýšit zdravotní rizika obyvatel. Při zohlednění imisního pozadí nelze vyloučit vyvolání mírných obtíží u zvláště citlivých osob s těžšími formami respiračních nemocí.

### Prštenská příčka

Stavba řeší komunikační napojení silnice I/49 se silnicí III/49018. Komunikace je mimoúrovňově napojena na silnici I/49 Estakáda prochází přes trať ČD, vlečky Svitu, řeku Dřevnici a komunikaci Nábřeží. Navrhovaná komunikace je součástí základní komunikační sítě města, vhodně doplní pravobřežní komunikaci a odlehčí přetíženému centru. Tato stavba je navržena jako komunikační propojení Zlína s částmi Prštné a Čeprov s napojením na pravobřežní komunikaci a připojuje městskou část Jižní svahy na silnici I/49 ve směru Otrokovice (na I/55).

## Návrh opatření v dopravě

### Opatření 1: Zpracovat generel dopravy a dopravní model pro město Zlín

Zdůvodnění: Město Zlín nemá zpracovaný ani dopravní generel ani dopravní model.

Popis opatření: Obsahem tohoto opatření je vytvoření, průběžná aktualizace a využívání multimodálního dopravního modelu. Tyto výpočetní systémy by měly být podkladem pro multimodální prognózy změn v dopravě vlivem realizace Územní plánu města Zlína, v různých scénářích rozvoje.

Vliv opatření na kvalitu ovzduší: Vliv je pozitivní, ale spíše nepřímý, který by se měl projevit až po výběru a realizaci konkrétních variant projektů.

### Opatření 2: Atraktivita MHD, komfort cestujících a zavedení systému „bike and ride“

Zdůvodnění: Trendům přechodu cestujících k individuální dopravě je potřebné čelit zatraktivněním veřejné dopravy. Významnou roli v tom hraje atraktivnost vozidla. Nákup nových vozidel a modernizace stávajících vozidel musí respektovat prvky zvyšující atraktivnosti vozidla jak pro cestující tak i pro obslužný personál.

Z hlediska využití alternativních druhů dopravy jako např. jízdy na kole je nutné nabídnout cyklistů určité zázemí. Zatímco řidiči automobilu většinou nic nebrání uskutečnit cestu multimodálně, tj. zaparkovat auto na vhodném místě a pokračovat do cílového místa veřejnou dopravou, cyklista obvykle nemá možnost kolo nechat bez dozoru u zastávky MHD a využít MHD pro pokračování cesty, nebo vzít sebou kolo jako spoluzavazadlo.

Popis opatření: Významnou roli při volbě mezi veřejnou hromadnou dopravou a použitím automobilu hraje čas, který člověk potřebuje pro dosažení zvoleného cíle. Doba jízdy dopravního prostředku závisí na mnoha faktorech jako např.: počet zastávek na dané lince, maximální rychlosti vozidla, dopravní situaci a nepředpokládaným událostem (porucha). Počet zastávek je dán tak aby byla zajištěna obslužnost jednotlivých částí města a je možné konstatovat, že snižování počtu zastávek nelze v městě Zlíně předpokládat. Maximální rychlost vozidel ve většině případů městského provozu nelze využít. Přesto se dá různými opatřeními zajistit plynulost vozidel MHD. Jedná se především o zavedení preference vozidel MHD na světelných křižovatkách a vyčlenění vyhrazených pruhů na komunikacích s vysokým provozem autobusů a trolejbusů. V obou případech je možné předpokládat výrazné zkrácení přepravního času vozidel MHD. Silný důraz je nutné klást na zajištění vysokého standardu atraktivity pro cestující (informační systémy, bezbariérovost, vhodný prostor pro sezení a stání apod.). Požadovány jsou vysoká spolehlivost vozidel, malé nároky na spotřebu energií a na údržbu, atraktivnost pro obsluhující personál.

Významným fenoménem současnosti je výstavba nákupních center, které jsou budovány v okolí města Zlína. Jejich obslužnost je primárně plánována individuální automobilovou dopravou. Ve většině případů není zajištěno dostatečné napojení na MHD (do nákupních center je zavedena pouze jedna linka nebo dokonce napojení úplně chybí). Jsou-li nákupní centra plánována mimo trasy MHD, měl by magistrát města Zlína (MMZ) zajistit dostatečnou dostupnost těchto center MHD jinak hrozí zvýšení zátěže individuální automobilovou dopravou. Jisté řešení lze vidět v zavedení speciálních autobusových linek do těchto center, jejichž provoz ovšem zajišťují nákupní centra bez participace MMZ. Nevýhodou těchto speciálních linek je to, že většinou mají pouze jeden nástupní a výstupní terminál a cestou do a z nákupního centra již nikde jinde nezastavují

Cyklistická doprava je dosud ve městě Zlíně podporována pouze výstavbou cyklotras. Pro velkou rozlehlost a výškovou členitost města jen velmi málo obyvatel využívá tyto trasy pravidelně. Hlavní důvodem řešení tohoto problému je zatraktivnit cyklistickou dopravu i pro obyvatele méně fyzicky zdatné, kteří by rádi kolo používali k dojížďce do práce, ale pro které znamená  absolvování celé trasy bydliště – pracoviště na kole velkou fyzickou zátěž. Obyvatelé by tak mohli uskutečnit cestu multimodálně a s vyloučením automobilu.

Pro podporu cyklistiky jako vhodného každodenního dopravního prostředku je třeba zajišťovat zvláštní doplňující infrastrukturu a další zařízení. Cyklisté obvykle nemají k dispozici vhodné prostory pro parkování kol, pokud možno hlídané, nebo jiným způsobem umožňující zabezpečení kola. Cílem tohoto opatření je zavést systém B+R (Bike and Ride), kde se na vybraných místech zastávek veřejné hromadné dopravy umožní parkování a úschova kol a další pokračování veřejnou hromadnou dopravou a při cestě zpět je umožněno si kolo opět vyzvednou a pokračovat do místa bydliště. Tyto parkovací prostory by měly umožňovat bezpečné umístění kola a jeho ochranu proti povětrnostním podmínkám. Toto opatření umožní cyklistům absolvovat svou plánovanou cestu multimodálně s vyloučením automobilu. Nutným předpokladem je vytipování vhodných lokalit pro vybudování objektů pro úschovu a parkování kol, především na konečných stanicích MHD, významných přestupních uzlech MHD, kde vedou cyklistické stezky. Přednostně by měly být využity stávající parkovací plochy nebo veřejná prostranství v majetku města. Možnost zanechat kolo v zabezpečeném objektu a pro pokračování jízdy využít MHD by v mnoha případech zatraktivnila cyklistickou dopravu.

Vliv opatření na kvalitu ovzduší: Zlepšení kvality MHD má nepřímý vliv na kvalitu ovzduší. Jedná se především o změnu dělby přepravní práce ve městě Zlíně ve prospěch MHD oproti individuální dopravě.

Z hlediska cyklistiky je možné předpokládat odlehčení automobilové dopravy především ve východní, severní a centrální části Zlín. V těchto případně i jiných oblastech by se v období jaro - podzim mohla zvýšit dojížďka do práce na kole.

### Opatření 3: Snížit emise autobusů MHD

Zdůvodnění: Vozový park Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, s.r.o. (DSZO) je jeden z nejmodernějších v celé ČR. Všechny nově pořízená vozidla již splňují limity EURO 2 nebo EURO 3. Zatím se však neprosadilo zavádění některých z alternativních pohonů (LPG, CNG). Na rozdíl od emisí individuální automobilové dopravy muže město Zlín produkci emisí MHD přímo ovlivňovat (prostřednictvím DSZO) a to nákupy nových nízkoemisních vozidel a vozidel na alternativní pohon včetně zřízením plnících stanic na alternativní paliva (CNG).

Popis opatření: MHD je právem řazena k ekologické dopravě, neboť na jednotku ujeté vzdálenosti (i na množství produkovaných emisí) je přepraveno více osob než individuální automobilovou dopravou. Tento příznivý charakter MHD je však zhoršován vysoce emisními autobusy, zejména v oblasti pevných částic. V současné době zemní plyn jako pohonnou hmotu používá v celé ČR cca 100 autobusů a to jak městských (Havířov, Frýdek Místek, Prostějov), tak i meziměstských (ČSAD Bus Ústí nad Labem). DSZO neprovozuje žádný z nich.

Vliv opatření na kvalitu ovzduší: Velmi příznivý všude tam, kde jsou na linkách využívány starší typy autobusů. Nové autobusy, zejména na CNG, zatíží ovzduší emisemi podstatně méně.

### Opatření 4: Změnit dělbu přepravní práce mezi individuální automobilovou dopravou a MHD ve prospěch MHD, zejména v centru města

Zdůvodnění: Vysoká dopravní intenzita a překračování imisních limitů zejména v centru.

Popis opatření: Opatření by mělo spočívat ve zvýšení sazeb parkovného v centrálních oblastech (nejen v centru, ale také v nejbližším okolí centra), vybudovat parkovací domy nebo záchytná parkoviště na významných přestupních uzlech MHD a poblíž komunikace I/49 směřující do centra.

Vliv opatření na kvalitu ovzduší: Opatření by mělo zvýšit podíl cestujících přepravených MHD na úkor individuální automobilové dopravy a tím přispět ke zlepšení kvality ovzduší ve Zlíně. Doprava by se mohla snížit především na nejvíce zatížených úsecích poblíž centra. Očekávané snížení zátěže lze odhadnout maximálně do 10 % vzhledem k rizikům specifikovaným v bodu 8. Přesněji by se snížení dalo zjistit s pomocí modelování dopravy, při využití speciálních funkcí.

### Opatření 5: Monitorování kvality ovzduší v oblastech významně zatížených dopravou

Zdůvodnění: Doprava ve Zlíne představuje jeden z hlavních faktorů, který při svém rozvoji nepříznivě ovlivňuje kvalitu životního prostředí. Největší podíl v tomto směru přináleží dopravě silniční, jejíž negativní vliv se projevuje především v produkci emisí znečišťujících ovzduší, mající negativní vliv na lidské zdraví. Ve výfukových plynech je obsaženo značné množství látek, které působí toxicky a genotoxicky, některé mají dokonce karcinogenní účinky.

Popis opatření: V průběhu zpracovávání těchto materiálů byly uvedena do provozu automatická stanice imisního monitoringu ve Zlíně. Výsledky jsou v reálném čase prezentovány na www.chmi.cz a www.air-ce.info - čistota ovzduší-oblasti. Po vyhodnocení dosavadních měření doporučujeme provést krátkodobá imisní měření na doměření koncentrací Ni na původních lokalitách OHS s důrazem na preciznost odběrů a analytickou koncovku v akreditované laboratoři. Provést ambulantní měření v zimní sezóně v lokalitách Tř.Tomáši Bati, centrum Zlína v lokalitách  Nám. práce, Gahurovy a Jižní Svahy v okolí Okružní.Doplnit  měření v Centroprojektu o suspendované částice PM10.

Vliv opatření na kvalitu ovzduší: Je reálný předpoklad, že na základě výsledků monitoringu dojde k realizaci  návrhů opatření vedoucích ke snížení zátěž ovzduší dopravou a tím i ke zlepšení životních podmínek obyvatel města.

### Opatření 6: Modernizace stávající železniční trati a její začlenění jako páteřní dopravní osy

Zdůvodnění: Vzhledem ke svému trasování je železniční trať 331 ideální osou pro městskou i příměstskou veřejnou dopravu osob. Za stávajících technických a provozních podmínek však již není možné zvýšit nabídku spojů. Provozovaná vozidla osobní přepravy nejsou vhodná pro dráhu příměstského charakteru (dynamika jízdy, hlučnost a emise dieselových motorů, vysokopodlažnost).

Popis opatření: Pro městské aglomerace je nejvýhodnější organizovat veřejnou dopravu osob s využitím kolejové dopravy jako páteřního systému, zejména při využití tratí segregovaných od silniční dopravy. Jelikož ve Zlíně není provozována tramvajová doprava lze pro tuto službu  využít stávající železniční trať probíhající městem. Vzhledem k prostorovému uspořádání města je trať trasována velmi příznivě v ose západ – východ.

Vliv opatření na kvalitu ovzduší: Největším přispívatelem k imisní zátěži zájmové oblasti je silniční doprava (a malé spalovací zdroje).  Především komunikace I/49 patří k nejzatíženějším ve městě Zlíně. Z uvedeného důvodu je vhodným řešením zvýšení podílu železniční dopravy v území. Realizací záměru modernizace a elektrizace trati dojde k pozitivnímu ovlivnění kvality ovzduší v zájmovém území záměnou motorové trakce za elektrickou a  zvýšením atraktivity železniční dopravy, čímž vzroste její podíl na přepravní práci oproti IAD.

# Souhrnný akční program (SAP)

## Potřeby města

Úlohou města Zlína vedle výkonu státní správy v přenesené působnosti (v oblasti ochrany ovzduší) je výkon samosprávy. V této roli potřebuje město zejména:

- Mít jeden souhrnný dokument (SAP) jako strategický podklad pro financování projektů (vědět z jakých finančních zdrojů se projekty obsažené v SAP dají financovat).

- Využít SAP pro zdůraznění přínosů projektů, které jsou v souladu se strategickými cíli města a zvýšit tak jejich šanci na financování z vnějších zdrojů.

Získat zpětnou vazbu pro případnou aktualizaci rozvojových priorit města (Návrh strategického plánu rozvoje statutárního města Zlína) tak, aby zahrnovaly opatření a projekty klíčové pro udržení kvality ovzduší.

## Cílové skupiny a cílové lokality

Problematické látky na území města Zlína jsou PM10 a NO2 (NOx).

Prašný aerosol PM10 se v případě ročních koncentrací drží těsně pod limitní hranicí pro tento polutant (40 µg/m3), avšak v případě denních koncentrací dochází často k překročení denní limitní koncentrace. V roce 2004 byl překročen roční imisní limit pro NO2 (okolí liniových zdrojů).

Největším přispěvatelem k imisní zátěži - hlavními cílovými skupinami - jsou

- automobilová doprava,

- lokální spalovací zdroje.

  - Cílové lokality

## Model Vliv - Stav - Odezva

Stanovení priorit, cílů a opatření vychází z následujících metodologických principů:

- Soulad s nařízením 1260/1999 EK (o principech programování strukturálních fondů)

- Soulad s metodou logických rámců

- Soulad s modelem indikátorů vliv-stav-odezva (OECD)

- Soulad se strategickými rozvojovými záměry města

## kategorizace opatření

### Prioritní kategorie zdrojů

- Doprava

- Sekundární prašnost

- Domácnosti a malé zdroje znečišťování ovzduší, spalující pevná paliva

### Specifické cíle programu

- Snížení příspěvku domácností a malých zdrojů k imisní zátěži PM10 a NO2

- Snížení příspěvku dopravy k imisní zátěži PM10 a NO2

- Snížení příspěvku sekundární prašnosti k imisní zátěži PM10

### Kategorizace opatření

V návaznosti na cíle a prioritní kategorie zdrojů jsme prioritní opatření rozdělili do následujících skupin (seřazeny podle priorit):

- Průřezová horizontální opatření.

- Opatření ke snižování příspěvku dopravy k zátěži PM10 a NO2.

- Opatření zaměřená na snižování příspěvku ze sekundární prašnosti k zátěži PM10.

Opatření ke snižování příspěvku domácností a malých zdrojů k zátěži PM10 a NO2.

## Souhrn opatření SAP

Průřezová opatření A: Zabezpečení realizace navržených opatření B až D

Opatření B: Opatření zaměřená na snižování příspěvku dopravy k zátěži PM10 a NO2

Opatření B.1.: Vybudování dopravní infrastruktury s cílem vyvést automobilovou dopravu mimo hustě obydlená území a tak zvýšit plynulost dopravy

Prioritní opatření B.2.: Omezit emise z dopravy podporou přesunu části (především vnitroměstské) dopravy z individuální automobilové na hromadnou dopravu

Opatření B.3.: Rozšíření elektrifikace MHD

Opatření C: Opatření zaměřená na snižování příspěvku ze sekundární prašnosti k zátěži  PM10

Opatření C.1.: Zvýšená frekvence čištění města

Opatření C.2.: Cílenou výsadbou a údržbou městské zeleně posílit její absorpční schopnost zachytávat prach podle generelu výstavby zeleně

Opatření C.3.: Výsadba protierozních zábran v extravilánu města omezit sekundární prašnost ve městě

Opatření D: Opatření ke snižování příspěvku domácností a malých zdrojů k zátěži PM10 a NO2

Opatření D.1.: Napojení domácností a malých zdrojů znečišťování ovzduší na CZT

Opatření D.2.: Využití solárních systémů, tepelných čerpadel (podmíněné zvýšením tepelně izolačních vlastností daných budov) při preferování náhrady spalování uhlí.

Opatření D.3.: Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) ve formě solárních systémů včetně fotovoltaiky

Opatření D.4.: Využití skládkového bioplynu při demonstraci úspor spotřeby fosilních zdrojů.

## Opatření a jejich shoda s cíli relevantních operačních programů

Do tabulky shody jsme zařadili ještě fond soudržnosti, státní rozpočet, Státní fond životního prostředí a CONCERTO (iniciativa v rámci 6. rámcového programu).

|  | OPPP | OPI | SROP | FS | SR | MŽP/SFŽP | CONCERTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Napojení na CZT |  |  |  |  |  |  |  |
| Využití solárních systémů a tepelných čerpadel |  |  |  |  |  |  |  |
| Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) ve formě solárních systémů včetně fotovoltaiky a skládkového bioplynu |  |  |  |  |  |  |  |
| Čištění frekventovaných silnic |  |  |  |  |  |  |  |
| Výsadba a údržba městské zeleně |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnova vozového parku |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna palivové základny u MHD |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvoj dopravní infrastruktury |  |  |  |  |  |  |  |
| Zvýšení plynulosti automobilové dopravy |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvoj hromadné dopravy |  |  |  |  |  |  |  |

## Závěry

- Překračování limitních hodnot znečišťujících látek do ovzduší není dramatické

- Přesto je třeba věnovat v územním plánu pozornost rozvojovým plochám

- Kritickým místem je zajištění veřejných finančních zdrojů

## Doporučení

V této části jsme v rámci SAPu připravili několik doporučení pro statutární město Zlín, shrnujících jak koncepční, tak praktická hlediska Územního programu:

### Doporučení dovnitř města

- Zahájit dlouhodobou osvětovou kampaň zdůrazňující:

  - vztah mezi životním stylem a zdravím

  - význam pořádku a čistoty města pro čisté ovzduší a životní prostředí obecně

- Podporovat sportovní aktivity obyvatel a zdravý životní styl

- Iniciovat projekty naplňující prioritní opatření SAP

- Zvážit rozšíření činnosti ekofondu o podporu identifikace a předinvestiční přípravy projektů spolufinancování vybraných opatření

- Zohlednit v územním plánu lokality se zhoršenou nebo ohroženou kvalitou ovzduší

- smluvně ošetřit, aby v horizontu 5 let všichni smluvní partneři města měli vozový park splňující normu EURO IV, včetně prachových filtrů

- Realizovat demonstrační projekt(y) na využití solárních systémů a tepelných čerpadel na budovách v majetku města

- Zapojit soukromý sektor

- Zpracovat generel dopravy

- Věnovat pozornost výsadbě a údržbě městské zeleně

### Doporučení vně města:

- Prosazovat zařazení projektů naplňujících prioritní opatření SAP do programového dodatku ke krajskému programu snižování emisí a imisí Zlínského kraje

- Prosazovat finanční zajištění programového dodatku v rámci programu 2.7.2 Státního fondu životního prostředí

- Prosazovat zohlednění prioritních opatření SAP při přípravě programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti EU po roce 2006

# Text boxes

|  | Doprava | Lokální topeniště |
| --- | --- | --- |
| PM10 / TZL | Zlín | Želechovice |
|  | Malenovice | Zlín |
|  | Želechovice | Příluky |
|  | Louky | Kudlov |
|  | Kostelec | Jaroslavice |
| NOx | Zlín | Zlín |
|  | Malenovice | Želechovice |
|  | Želechovice | Malenovice |
|  | Louky | Příluky |
|  | Kostelec | Kudlov |